Технический Паспорт

на

ПАРОГЕНЕРАТОР

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ

тип «ПГН», 1,6 кВт

г. Новосибирск, 2015 г.

- Описание

- Парогенератор предназначен для выработки пара в кедровой фитобочке.

- Парогенератор предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от 5°С до 80°С; влажности не более 98%.

- Парогенератор работает в автоматическом режиме и поддерживает заданную температуру;

- Парогенератор является устройством, нуждающимся в постоянном контроле уровня воды.

- Технические характеристики

Технические характеристики представлены в таблице №1.

Таблица №1

| № поз. | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры (д, в, ш), мм | 350 * 300 * 150 |
| 2 | Масса, кг | 5,5 |
| 3 | Рабочая емкость, л | 3 |
| 4 | Потребляемая мощность, кВт/ч | 1,6 |
| 5 | Время выхода в рабочий режим, мин | 8-10 |
| 10 | Напряжение питающей сети, Вт | 210-235 |

- Внешний вид парогенератора

Парогенератор состоит из корпуса, в котором находится ёмкость с двумя нагревательными элементами (ТЭНами). На корпусе парогенератора находится устройство, при помощи которого осуществляется визуальный контроль за уровнем воды от минимального («MIN») до максимального («MAX»). Парогенератор имеет встроенный пульт управления, который позволяет задавать необходимый температурный режим для проведения процедуры в кедровой фитобочке, а так служит для удобства использования.

Внешний вид парогенератора представлен на рисунке.1.

1. Аромоемкость для залива воды и фитосборов.

2. Место крепления паропровода

(место выхода пара)Крышка аромоемкости

3. Пульт управления: включение/выключение,

выбор температуры.

4. Датчик контроля температуры, устанавливаемый в кедровой фитобочке.

5. Сетевой шнур.

6. Кран для слива воды.

7. Устройство для визуального

контроля уровня воды.

Рисунок 1

Внешний вид пульта управления с модификаций РАТАР-01 представлен на рисунке 2.

1. Индикаторы работы парогенератора

2. Переключатель температуры в кедровой фитобочке

3. Включатель/выключатель

Рисунок 2

Внешний вид выносного пульта управления с модификаций РАТАР-02 представлен на рисунке 3.

1. Индикаторы работы парогенератора

2. Кнопки для выставления температуры в кедровой фитобочке

3. Включатель/выключатель

Рисунок 3

При нагреве воды выше 100°С вода закипает и превращается в пар, который поступает в кедровую бочку. Датчик контроля температуры, устанавливаемый в кедровой фитобочке, измеряет температуру внутри бочки.

При достижении заданной температуры на панели управления, происходит автоматическое отключение нагрева воды. Нагрев воды включится при изменении температуры вместе установки датчика контроля температуры более чем на 2,5-3°С. В результате чего достигается и поддерживается заданная температура. При  нагреве воды осуществляется внутренняя подсветка парогенератора, одновременно служащая внешним контролем его работы.

По мере кипения уровень воды в парогенераторе понижается до отметки «MIN», вследствие чего, необходимо отключить парогенератор и необходимо долить воды до отметки «MAX».

- Комплект поставки

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парогенератор | Шт. | 1 |
| 2 | Панель управления | Шт. | 1 |
| 3 | Паропровод | П/м. | 1 |
| 4 | Контейнер для фитосборов | Шт. | 1 |
| 5 | Кран сливной | Шт. | 1 |
| 6 | Технический паспорт на парогенератор | Шт. | 1 |
| 7 | Соединительные элементы | Шт. | 1 |

- Установка парогенератора

● парогенератор устанавливается на стену вблизи кедровой фитобочки на высоте от 50 до 100 см, или на пол;

● расстояние от фитобочки до парогенератора не должно превышать 2 метра;

● один конец паропровода подсоединяют к месту крепления паропровода (место выхода пара) у парогенератора, второй конец паропровода подсоединяют к месту выхода паропровода в кедровой фитобочке при помощи переходника;

● паропровод должен соединять кедровую бочку и парогенератор, располагаться под наклоном по направлению фитосауне, чтобы конденсат стекал в бочку;

● датчик контроля температуры помещают в кедровую фитобочку в месте, расположенном под сиденьем.

Датчик должен свисать не менее чем на 3 см внутри бочки. В другом случае работа парогенератора будет не правильной и возможно тепловое повреждение кожных покровов!!!

Пример подключения парогенератора представлен на рисунке 4.

Рисунок 4

- Подготовка к работе парогенератора

- залить воду в парогенератор до отметки «MAX»;

- положить фитосбор в аромоемкость из расчета - один пакет фитосбора на одну процедуру;

- подключить выносной пульт управления парогенератора к сети электропитания 220 В;

- установить на панели управления переключатель в положение «I».

- после включения на экране появится текущая температура в кедровой фитобочке (модификация РАТАР 02). Чтобы выставить температуру для принятия процедуры в кедровой фитобочке, необходимо нажать на кнопки:

- однократное нажатие, повышение на 1°С;

- однократное нажатие, понижение на 1°С;

- не нажимать (внутренние настройки).

Рекомендуемая температура для принятия процедуры 38-55 °С.

Время выхода в рабочий режим – 12 - 15 мин.

- во время работы парогенератора осуществляется внутренняя подсветка парогенератора. Если после выставления температуры, подсветка парогенератора не включилась и горит на пульте управления сигнал "Авария" необходимо проверить уровень воды и убедится, что он залит до отметки «MAХ». Если после выставления температуры, подсветка парогенератора не включилась и не горит на пульте управления сигнал "Авария" и парогенератор работает, то необходимо заменить световой элемент подсветки. Для этого необходимо обратиться к производителю парогенератора для дополнительной консультации.

- во время работы парогенератора необходимо следить за уровнем воды;

- при достижении уровня воды до отметки «MIN» следует выключить парогенератор, для этого на панели управления переключатель устанавливается в положение «О», после этого необходимо долить воду до отметки «MAХ» и включить парогенератор, для этого установить переключатель в положение «I»;

- после принятия процедуры необходимо выключить парогенератор, для этого на панели управления переключатель устанавливается в положение «О»;

Помните:

Через каждые 100 часов работы парогенератора его необходимо промывать растворами удаляющими накипь!!!

- Меры безопасности

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода парогенератора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- используйте парогенератор строго по назначению;

- перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному в настоящем техническом паспорте;

- подключайте парогенератор только к розеткам электросети, имеющим контакт заземления;

- не используйте парогенератор с открытой крышкой аромоемкости и слива;

- запрещено закрывать выходное отверстие паропровода и преграждать выход пара;

- лицам с пониженным восприятием органов чувств или душевнобольным, а так же лицам, не обладающим достаточными знаниями, а так же детям ни в коем случае не следует пользоваться парогенераторам самостоятельно;

- никогда не оставляйте работающий парогенератор без присмотра;

- не держите парогенератор включённым в электрическую розетку без необходимости, отключайте парогенератор после каждого применения;

- перед тем как наполнить парогенератор водой или вылить воду, выньте вилку из розетки;

- во время слива воды из парогенератора, вода может быть горячей, будьте осторожны;

- во время работы корпус парогенератора может быть горячим, будьте осторожны;

- не используйте абразивные или вызывающие коррозию вещества для чистки парогенератора;

- не используйте парогенератор в помещениях при температурах ниже 0 °С и выше 50 °С;

- не тяните и не переносите парогенератор за сетевой шнур. Не отключайте парогенератор от электросети рывком за сетевой шнур и не вынимайте вилку из розетки электросети влажными руками;

- никогда не наливайте воду выше отметки «МАХ», в противном случае существует риск поражения электрическим током;

- уровень воды всегда должен быть выше отметки «МIN», следите за уровнем воды;

- никогда не оставляйте парогенератор под открытым небом (опасность дождя, воздействия солнечного света, заморозков и т.п.);

- прежде чем снова наполнить парогенератор водой, дайте ему остыть в течение 10 минут;

- никогда не допускайте контакт парогенератора с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами;

- при повреждении сетевого шнура или какого-либо другого узла парогенератора, немедленно отключите парогенератор от электрической сети.

Парогенератором не следует пользоваться если:

- повреждён сетевой шнур;

- парогенератор имеет видимые повреждения;

- парогенератор упал с высоты 1 метр и более;

- после выставления температуры, подсветка парогенератора не включилась, горит на пульте управления сигнал "Авария", при этом уровень воды залит до отметки «MAХ»;

- из парогенератора льется вода.

8. Срок службы. Гарантийные обязательства

Средний срок службы парогенератора составляет 5 лет.

Производитель распространяет гарантию на бак парогенератора, сложные технические устройства - РАТАР, автоматический выключатель. Остальное все (фитинги, розетки, краны и т.п.) к гарантийным случаем не относятся.

Гарантийный случай (возврат, замена сложного технического устройства и т.п.) осуществляются в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Производитель:

г. Новосибирск, компания «Сатурн-Маркет Н»

Наименование изделия:

Парогенератор накопительный тип «ПГН»

(ТУ 3468-001-88753865-2015)